# Опасные природные явления

Опасное природное явление - гидрометеорологическое или геофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб.

Перечень и критерии опасных природных  явлений действующих на территории Республики Бурятия

- Метеорологические явления

| № п/п | Перечень явление | Критерии |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Метеорологические явления |
| 1 | Очень сильный ветер | Ветер при достижении скорости при порывах не менее 25 м/с, или средней скорости не менее 20м/с; в Хоринском, Заиграевском районах, побережье Байкала порывы не менее 30 м/с, Селенгинском районе – при порывах не менее 35 м/с |
| 2 | Шквал | Резкое кратковременное (в течение нескольких минут, но не менее 1 мин) усиление ветра до 25 м/с и более, Хоринском, Заиграевском районах, побережье Байкала до 30 м/с и более, Селенгинском районе до 35 м/с и более. |
| 3 | Смерч | Сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки, направленный от облака к подстилающей поверхности |
| 4 | Сильный ливень | Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч |
| 5 | Очень сильный дождь (очень сильный дождь со снегом, мокрый снег, очень сильный снег с дождем) | Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм, по югу Байкала (Танхой, Бабушкин) – не менее 60 мм за период времени не более 12 часов |
| 6 | Очень сильный снег | Значительные твердые осадки (снег, ливневый снег) с количеством выпавших осадков не менее 20 мм за период времени не более 12 час |
| 7 | Продолжительный сильный дождь | Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч) с количеством осадков не менее 100 мм за период времени более 12 ч, но менее 48 ч. или 120 мм за период времени более 2 суток |
| 8 | Крупный град | Град диаметром 20 мм и более |
| 9 | Сильная метель | Перенос снега с подстилающей поверхности (часто сопровождаемый выпадением снега из облаков) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м и продолжительностью не менее 12 ч |
| 10 | Сильная пыльная (песчаная) буря | Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч |
| 11 | Сильный туман (сильная мгла) | Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), при котором значение метеорологической дальности видимости не более 50 м продолжительностью не менее 12 ч |
| 12 | Сильное гололедно-изморозевое отложение | Диаметр отложения на проводах гололедного станка: гололеда – диаметром не менее 20 мм; Сложного отложения или мокрого (замерзающего) снега – диаметром не менее 35 мм. Изморози – диаметр отложения не менее 50мм. |
| 13 | Сильный мороз | В период с декабря по февраль в течение 3 дней и более значение минимальной температуры воздуха –45о и ниже; в Окинском, Тункинском, Закаменском, Курумканском, Муйском, Баунтовском, Северобайкальском (исключая побережье оз.Байкал) районах Республики Бурятия –50о и ниже. |
| 14 | Аномально холодная погода | В период с ноября по март в течение 7 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7оС и более |
| 15 | Сильная жара | В период с мая по август в течение 3 дней и более значение максимальной температуры воздуха +35о и выше. |
|  | Аномально жаркая погода | В период с мая по август в течение 7 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 7оС и более |
| 16 | Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожарной опасности относится к 5 классу (10 000о по формуле Нестерова) |
|  | Сход снежных лавин | Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным объектам или создающих опасность населенным пунктам |
| 17 | Метеорологические явления, сочетания которых образуют ОЯ (КМЯ) | Сочетание резкого понижения температуры воздуха на 100С и более, сильного ветра с порывами 15-20 м/с, выпадения снега любой интенсивности, метели продолжительностью менее 12 часов, снежных заносов. Сочетание сильного ветра (шквала) при достижении скорости 20-24 м/с, сильного дождя с количеством осадков не менее 35мм за период не более 12ч. или ливня с количеством осадков не менее 20мм за период не более 1ч., грозы, града диаметром менее 20мм. Сочетание сильных осадков (мокрый снег с количеством осадков не менее 35мм или снег с количеством осадков не менее 14 мм за период не более 12 часов), сильного ветра при достижении скорости 20-24м/с, понижение температуры воздуха на 8о и более, установления снежного покрова (апрель-май, сентябрь-октябрь). |
| II. Агрометеорологические явления. |
| 1. | Заморозки | Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы до значений ниже 0°С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур или уборки урожая (с 1 июня по 5 сентября), приводящее к значительному повреждению, а так же к частичной или полной гибели урожая сельхозкультур, исключая северные и юго-западные районы. |
| 2. | Переувлажнение почвы | В период вегетации сельхозкультур в течение 20 дней (в период уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12см. по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее. В отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние. |
| 3. | Засуха почвенная | В период вегетации сельхозкультур за период не менее 3 декад подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см. составляют не более 10мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-100 см были менее 50 мм. |
| 4. | Засуха атмосферная | В период вегетации сельхозкультур отсутствие эффективных осадков (более 5мм.) в течение 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше +30°С. В отдельные дни (не более 25%продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов. |
| 5. | Суховеи | Ветер скоростью 8 м/с и более при температуре воздуха выше +30°С, относительной влажности не более 30%, дефицита влажности воздуха не менее 40 гПа хотя бы в один срок наблюдений в течение 5 и более дней подряд в период цветения, налива, созревания зерновых культур. |
| 6. | Ранее установление снежного покрова | Установление снежного покрова (в том числе временного) высотой 10см раньше средних многолетних сроков на 20 дней и более. |
| III Гидрологические опасные явления |
| 1 | Паводок | Фаза водного режима реки, вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10 % и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей |
| 2 | Затор | Скопление льдин во время ледохода, вызывающее стеснение водного сечения и связанный с этим подъем уровня воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10( |
| 3 | Низкая межень | Понижение уровня воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и навигационных уровней на судоходных реках в конкретных пунктах в течение не менее 10 дней |
| 4 | Раннее ледообразование | Появление плавучего льда и образование ледостава (дата) на судоходных реках в ранние сроки повторяемостью не чаще 1 раза в 10 лет |
| 5 | Сель | Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен |